Esercitazione del 19/10/2011

1)

(a)     Qual è l’accelerazione centripeta dovuta alla rotazione della Terra per un oggetto che si trova sull’equatore?

(b)     Quale dovrebbe essere il periodo di rotazione della Terra affinché questa accelerazione sia uguale a 9.8 m/s2?

2)   Una ruota panoramica di un luna park ha un raggio di 15 m e compie ogni minuto cinque giri intorno al proprio asse orizzontale.

(a)    Qual è il periodo di rotazione?

(b)    A quale accelerazione centripeta è sottoposto un passeggero nel punto più alto?

(c)    E nel punto più basso?

3)   Una persona sale in 90 s una scala mobile ferma lunga 15 m. La stessa persona, stando ferma sulla scala mobile quando è in movimento, arriva in cima dal fondo in 60 s.

(a)    Quanto tempo impiegherebbe per salire, camminando sempre allo stesso passo, mentre la scala è in movimento?

(b)    La risposta dipende dalla lunghezza della scala?

4)   La neve sta cadendo verticalmente a una velocità costante di 8.0 m/s. A quale angolo rispetto alla verticale sembrano cadere i fiocchi di neve per il guidatore di un’auto che viaggia a 50 Km/h?

5)   Sulla scatola di massa 2.0 Kg in figura (vista dall’alto), agiscono due forze, delle quali una sola è indicata. Nella figura è segnalata anche l’accelerazione della scatola. Trovata la seconda forza

(a)    nella notazione con i versori e

(b)    in intensità e

(c)    in direzione.

6)   Un  corpo puntiforme pesa 22 N in un luogo dove l’accelerazione di gravità è 9.8 m/s2. Quali saranno

(a)    il suo peso e

(b)    la sua massa

in un altro luogo, dove l’accelerazione di gravità è 4.9 m/s2 ?

Quali saranno

(c)    il suo peso e

(d)    la sua massa

in un punto dello spazio dove l’accelerazione di gravità è zero?

1)     Tre blocchi, collegati fra loro come in figura, sono spinti verso destra su un piano orizzontale privo di attrito da una forza T3 = 65,0 N. Se m1 = 12,0 Kg, m2 = 24,0 Kg ed m3 = 31,0 Kg, calcolare (a) l’accelerazione del sistema, (b) la tensione T1 e (c) la tensione T2.

2)     Un blocco A con massa m1 = 3,70 Kg, su un piano privo di attrito inclinato di un angolo  = 30,0, è collegato, da una corda che passa sopra una puleggia priva di massa e di attrito, a un altro blocco (B), sospeso in verticale, con massa m2 = 2,30 Kg (vedi figura). Quali sono (a) il valore dell’accelerazione di ciascun blocco, (b) la direzione dell’accelerazione di m2 e (c) la tensione nella corda?

3)     Il corpo A della figura pesa 102 N, mentre il corpo B pesa 32 N. I coefficienti di attrito fra A e il piano inclinato sono s = 0.56  e k = 0.25. L’angolo è di 40°. Trovare l’accelerazione di A per (a) A inizialmente a riposo, (b) A in moto in salita e (c) A in moto in discesa sul piano inclinato.

4)     La figura mostra un disco di massa m=1,50 kg che percorre una circonferenza di raggio r = 20,0 cm sul piano privo di attrito di un tavolo e sostiene una massa M = 2,50 kg appesa a un filo che passa attraverso un foro al centro del cerchio. Trovate a quale velocità deve muoversi m per trattenere a riposo M.

5)     Un pilota acrobata guida un’auto su un dosso avente un raggio di curvatura verticale R = 250 m, come mostra la figura. Qual è la massima velocità che può tenere senza che l’auto si stacchi dal fondo stradale nel punto più elevato?

6)     Il blocco di ghiaccio della figura scivola senza attrito giù per una rampa inclinata di  = 50, trattenuto da una corda cui è applicata una forza F di modulo 50 N. Il blocco guadagna 80 J di energia cinetica in un tratto d = 0,50 m. Quanto maggiore sarebbe il guadagno se il blocco precipitasse liberamente?