Esercitazione 14/05/2010

1)   Un conduttore rettilineo percorso da una corrente i si divide in due rami semicircolari, come mostrato nella figura. Quanto vale il campo magnetico nel centro della spira così formata?

2)   Due lunghi fili rettilinei e paralleli distano tra loro 8.0 cm. Dovete farvi scorrere lo stesso valore di corrente  in un modo che in un punto equidistante dai fili, si abbia un campo magnetico d’intensità 300 T.

(a) Le due correnti saranno concordi o discordi?

(b) Che intensità di corrente occorre?

3)   I due lunghi fili rettilinei della figura, sono distanti d = 16.0 cm e portano correnti i1 = 3.61 mA e i2 = 3.00 i1 entrambe in verso uscente dal piano del foglio.

(a) Stabilire in quale punto dell’asse x disegnato il campo magnetico risultante è nullo.

(b) Se si raddoppiano le correnti il punto di campo nullo si avvicina al filo 1, al filo 2 o rimane invariato?

4)   La figura mostra cinque fili paralleli nel piano xy distanti d = 50.0 cm l’uno dall’altro.

Le correnti nel verso negativo di x sono i1 = 2.00 A, i3 = 0.250 A, i4 = 4.00 A e i5 = 2.00 A. Mentre i2 = 4.00 A corre in verso opposto. Trovare la forza magnetica per unità di lunghezza esercitata sul filo 3 dovuta agli altri fili.

5)   Due spire quadrate sono percorse dalle correnti i1 = 5.0 A e i2 = 3.0 A come mostrato in figura. (a) Qual è il valore di  ∫ B ∙ ds per la linea amperiana 1 disegnata?

(b) E per la linea amperiana 2?

6)   La figura mostra una sezione trasversale di un lungo conduttore cilindrico di raggio a, percorso da una corrente uniformemente distribuita i. Si assuma a = 2.00 cm e i = 170 A, e si calcoli B(r) per (a) r = 0,

(b) r = 1.00 cm,

(c) r = 2.00 cm, sulla superficie del conduttore, e

(d) r = 4.00 cm.

7)   Un solenoide di 200 spire avente una lunghezza di 25 cm e un diametro di 10 cm è percorso da una corrente di 0.29 A. Calcolare l’intensità del campo magnetico B vicino al centro del solenoide.

8)   Un elettromagnete è costruito avvolgendo 300 spire di filo attorno a un corto cilindro di legno di diametro d = 5.0 cm. La bobina viene collegata ad una batteria che fa circolare nel filo una corrente di 4.0 A.

(a) Qual è il momento magnetico di questo dispositivo?

(b) A che distanza  z >> d  lungo l’asse, il campo magnetico di questo dipolo varrà 5.0 T (approssimativamente un decimo del campo magnetico terrestre)?