Esercitazione 17-04-2013

- Supponete di voler collegare il vostro amplificatore stereo a degli altoparlanti.

a) Se ciascun filo deve essere lungo 20m, ed è fatto di rame (ρ=1.68 ∙10-8 W∙m), quale sarà il suo diametro, per avere una resistenza minore di 0.10 W.

b) Se la corrente per ciascun altoparlante è 4.0 A, qual è la caduta di potenziale ai capi di ciascun filo?

- Durante un temporale un fulmine può trasferire 109 J di energia attraverso una differenza di potenziale di circa 5∙107 V in un intervallo di tempo di circa 0.2s. Si stimi la quantità totale di carica trasferita, la corrente, la potenza media durante gli 0.2s.

- Nel circuito in figura, R1 = 120 W, R2 = 100 W, R3 = 150 W. Il generatore produce una d.d.p di 12V .

a) Quanto vale la corrente nel circuito con l’interruttore aperto?

b) Quanto vale la potenza dissipata con l’interruttore chiuso?

- Una batteria da 9V e la cui resistenza interna r=0.50Ω, viene connessa al circuito in figura.

- Calcolare la corrente e la potenza erogate dalla batteria

- Determinare la corrente che attraversa la resistenza da 6.0Ω

- Determinare la potenza dissipata sulla resistenza di 8.0 Ω.

- Dato il circuito in figura, dove il generatore ha forza elettromotrice ε =9V , i resistori hanno resistenze R1 = 1500, R2 = 500, R3 = 250 e la capacità è C = 3∙10-6F e supponendo che le correnti siano stazionarie, determinare:

a) la corrente i2;

b) la potenza dissipata su R3;

c) la carica accumulata sul capacitore