Esercitazione 26/03/2010

1)   Due oggetti metallici affacciati hanno cariche nette di + 70 pC e - 70 pC; ciò si traduce in una differenza di potenziale tra di essi di 20V.

(a) Qual è la capacità del sistema?

(b) Se le cariche vengono incrementate sino a + 200 pC e - 200 pC, quale sarà la nuova capacità?

(c) Quale sarà la differenza di potenziale?

2)   Una goccia sferica di mercurio di raggio 2.00 mm ha una capacità data da C = 40R. Se due di queste gocce si combinano in modo da formare una goccia unica più grande, qual è la nuova capacità?

3)   Un condensatore a piatti paralleli operante in aria, avente un’area di 40 cm2 e una distanza tra i piatti di 1.0 mm, viene caricato con una differenza di potenziale di 600V. Si determini:

(a) la capacità,

(b) la quantità di carica su ciascun piatto,

(c) l’energia immagazzinata,

(d) il campo elettrico tra i piatti e

(e) la densità di energia tra i piatti.

4)   Nella figura, si trovi:

(a) la carica,

(b) la differenza di potenziale e

(c) l’energia immagazzinata nel condensatore 1;

(d) la carica,

(e) la differenza di potenziale e

(f) l’energia immagazzinata nel condensatore 2;

(g) la carica,

(h) la differenza di potenziale e

(i) l’energia immagazzinata nel condensatore 3.

Si consideri C1 = 10.0 F, C2 = 5.00 F, C3 = 4.00 F e V = 100V.

5)   Una sfera metallica carica isolata di diametro 10 cm ha un potenziale di 8000V rispetto al potenziale nullo posto all’infinito. Calcolare la densità di energia nel campo elettrico vicino alla superficie della sfera.

6)   Nella figura la batteria ha una tensione V = 12.0V. Calcolare la carica accumulata nei condensatori piani sapendo che hanno entrambi area di 5.00×10-3 m2, distanza di 2.00 mm, ma uno è pieno d’aria e l’altro di un isolante con costante dielettrica relativa pari a 3.00.

7)   Un condensatore a piatti paralleli ha una capacità di 100 pF, un’area dei piatti di 100 cm2 e uno strato di mica come dielettrico ( r = 5.4). Si applichi una tensione di 50V e si calcoli:

(a) l’intensità del campo elettrico nella mica,

(b) la quantità di carica libera sui piatti e

(c) la quantità di carica superficiale indotta.