Esercitazione 19/03/2010

1)  Una sfera conduttrice uniformemente carica avente raggio di 1.2 m ha una densità di carica superficiale di 8.1 C/m2.

(a) Si trovi la carica sulla sfera.

(b) Si calcoli il flusso elettrico totale uscente dalla superficie della sfera.

2)   Due grandi fogli isolanti paralleli sono affacciati come mostrato in sezione nella figura e hanno identica distribuzione di carica positiva superficiale  = 1.77×10-22 C/m2. Si determini E, esprimendolo in notazione con i versori, nei punti

(a) al di sopra dei fogli

(b) tra di essi e

(c) al di sotto dei fogli.

3)   La figura mostra, in sezione, due sottili e ampie lastre metalliche parallele e affacciate a breve distanza l’una dall’altra. Sulle loro facce interne è presente una carica di segno opposto con densità di modulo 7.00×10-22 C/m2. Si determini E, esprimendolo in notazione con i versori, nei punti

(a) a sinistra delle lastre,

(b) a destra delle medesime e

(c) tra di esse.

4)   Due sfere concentriche cariche hanno raggi di 10.0 cm e 15.0 cm. La carica sulla sfera interna è 4.00 ×10-8 C e quella sulla sfera esterna è 2.00 ×10-8 C. Trovare il campo elettrico alla distanza

(a) r = 12.0 cm e

(b) r = 20.0 cm.

5)   Due grandi piatti paralleli conduttori vengono posti a una distanza di 12 cm l’uno dall’altro e sulle loro superfici sono presenti cariche uguali e opposte. Un elettrone posto a metà strada tra i due piatti è soggetto a una forza di 3.9 ×10-15 N. (Si trascuri l’effetto ai bordi).

(a) Si trovi il campo elettrico nella posizione dell’elettrone.

(b) Qual è la differenza di potenziale tra i due piatti?

6)   Una carica puntiforme q vale +1.0 C. Si consideri il punto A, posto a una distanza d1 = 2.0 m e il punto B, posto a una distanza d2 = 1.0 m.

(a) Se questi punti si trovano in direzione diametralmente opposta come in figura (a), qual è la differenza di potenziale VA-VB?

(b) Si trovi la differenza di potenziale quando i punti A e B son disposti come in figura (b).

7)   La molecola di ammoniaca NH3 ha un momento di dipolo elettrico permanente pari a 1.47 D, dove D è l’unità debye del valore di 3.34 ×10-30 Cm. Si calcolo il potenziale elettrico associato a una molecola di ammoniaca in un punto che si trova a una distanza di 52.0 nm dall’asse del dipolo. (Si ponga V = 0 all’infinito).

8)   Il potenziale elettrico su un piano xy è dato dall’espressione V = (2.0 V/m2)x2 – (3.0 V/m2)y2.

Trovare modulo e direzione del campo elettrico nel punto (3.0 m, 2.0 m).

9)   Calcolare il lavoro necessario per disporre quattro cariche come è indicato in figura con a = 64.0 cm e q = 2.30 pC, assumendo che le cariche siano all’inizio infinitamente lontane tra loro.