Esercitazione 03-04-2013

- Una sfera metallica avente raggio di 17.6 mm ha una carica netta di 73.4 nC. Determinare:

a) il potenziale elettrico sulla superficie della sfera

b) la distanza dalla superficie della sfera in cui il potenziale elettrico diminuisce di 350V

- Il campo elettrico fra le armature di un condensatore separate da uno strato di carta è di 7.5∙104 V/m. Le armature sono poste alla distanza di 2.5 mm e la carica su ciascuna di esse è 0.77C. Determinare la capacità del condensatore e l’area di ciascuna armatura.

(costante dielettrica della carta: 3.5)

- Si determini la capacità equivalente del sistema mostrato in figura, dove  C1 =20 nF; C2 = 35 nF; C3 = 55 nF; C4 = 55 nF; C5 = 12 nF.

- Dato il circuito sottostante, calcolare la capacità equivalente agli estremi del circuito, la carica e il voltaggio su ciascun condensatore

- Quando l’interruttore S viene chiuso a sinistra, i piatti del condensatore C1=10F si portano alla differenza di potenziale di V0=100V. C2=5F e C3=7F sono inizialmente scarichi. Successivamente l’interruttore viene portato sulla destra, quali saranno le cariche finali su ciascun condensatore?