Esercitazione 9/05/2011

1)   La figura mostra cinque fili paralleli nel piano xy distanti d = 50.0 cm l’uno dall’altro.

Le correnti nel verso negativo di x sono i1 = 2.00 A, i3 = 0.250 A, i4 = 4.00 A e i5 = 2.00 A. Mentre i2 = 4.00 A corre in verso opposto. Trovare la forza magnetica per unità di lunghezza esercitata sul filo 3 dovuta agli altri fili.

2)   Ognuno degli otto conduttori in figura è percorso da una corrente di 2.0 A entrante o uscente dal piano della pagina. Sono indicate due linee chiuse per l’integrale di linea . Qual è il valore dell’integrale per

(a) la linea di sinistra e per

(b) la linea di destra?

3)   La figura mostra una sezione trasversale di un lungo conduttore cilindrico di raggio a, percorso da una corrente uniformemente distribuita i. Si assuma a = 2.00 cm e i = 170 A, e si calcoli B(r) per (a) r = 0,

(b) r = 1.00 cm,

(c) r = 2.00 cm, sulla superficie del conduttore, e

(d) r = 4.00 cm.

4)   Un solenoide di 200 spire avente una lunghezza di 25 cm e un diametro di 10 cm è percorso da una corrente di 0.29 A. Calcolare l’intensità del campo magnetico B vicino al centro del solenoide.

5)   Un elettromagnete è costruito avvolgendo 300 spire di filo attorno a un corto cilindro di legno di diametro d = 5.0 cm. La bobina viene collegata ad una batteria che fa circolare nel filo una corrente di 4.0 A.

(a) Qual è il momento magnetico di questo dispositivo?

(b) A che distanza  z >> d  lungo l’asse, il campo magnetico di questo dipolo varrà 5.0 T (approssimativamente un decimo del campo magnetico terrestre)

6)   Nella figura è rappresentata una bobina, formata da 120 avvolgimenti di raggio 1.8 cm, di resistenza 5.3 . Essa è posta esternamente a un solenoide composto da 220 spire/cm, percorso da una corrente i = 1.5 A e di diametro D = 3.2 cm. La corrente nel solenoide viene ridotta a zero a ritmo costante in un intervallo di tempo di 25 ms. Qual è la corrente indotta nella bobina esterna mentre varia la corrente nel solenoide?